SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZASADY ODŚNIEŻANIA DRÓG GMINNYCH

NA TERENIE GMINY MYSZYNIEC

W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014

- Niniejsza specyfikacja techniczna określa zasady odśnieżania dróg (OD) gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Myszyniec w sezonie zimowym 2013/2014.

- Do zimowego odśnieżania dróg zalicza się usuwanie z dróg śniegu i błota pośniegowego.

- Za jakość wykonanych usług oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej odpowiedzialny jest wykonawca.

Realizacja umowy odbywać się będzie zgodnie z wykazem miejscowości, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy przebieg dróg do odśnieżania,  zamawiający wskaże wykonawcy przed wykonaniem usługi.

- Zamawiający wymaga odśnieżenia całej szerokości drogi wraz z poboczami.

Odśnieżanie w ramach Zadania 1, 2 i 3 ma zapewnić przejazd pojazdom mechanicznym jeżeli grubość warstwy śniegu nie przekracza 50 cm. W przypadku, gdy na drodze zalega warstwa śniegu powyżej 50 cm lub Wykonawca stwierdzi, że niemożliwe jest odśnieżanie pługiem wówczas winien w trybie natychmiastowym zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający wówczas podejmie decyzję o podjęciu odśnieżania danego odcinka drogi  równiarką samojezdną z pługiem lub przemieszczeniu śniegu ładowarką o mocy min. 100 KM.

- O rozpoczęciu odśnieżania każdorazowo decyduje przedstawiciel Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość kontaktu telefonicznego z kierowcą.

- Wykonawca rozpocznie odśnieżanie najpóźniej dwie godziny od telefonicznej dyspozycji przedstawiciela Zamawiającego i będzie kontynuował do zakończenia odśnieżania zakresu objętego dyspozycją.

- Przygotowanie sprzętu.

- Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby od ustalonego dnia mógł być gotowy do użycia w ciągu dwóch godzin od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego o konieczności rozpoczęcia usługi odśnieżania. Nośniki pługów odśnieżnych powinny mieć zamontowane płyty czołowe.

- Pojazdy, w tym także wolnobieżne, przeznaczone do prowadzenia prac przy odśnieżaniu dróg powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r. Nr 32 poz. 262 z późn. zm.). Odkładnice powinny mieć oznaczone skrajnie wystające poza obrys pojazdu pasami barwy na przemian białej i czerwonej zgodnie z „Rozporządzeniem ...” oraz posiadać oświetlenie z uwagi na przekroczenie skrajni.

- Do realizacji zamówienia należy użyć sprzętu wyposażonego w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”.

- W przypadku awarii sprzętu wykonawca jest zobowiązany podstawić do pracy sprzęt zastępczy.

- Zasady odbioru usługi.

- Odbiorowi podlega odśnieżanie dróg.

- Kontrolę stanu dróg i sposobu prowadzenia usługi OD po przeprowadzonej akcji odśnieżania przeprowadza przedstawiciel Zamawiającego przy pomocy przedstawiciela wsi – sołtysa lub radnego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, sprawdzając, m.in.:

- Grubość zalegającej warstwy śniegu;

- Szerokość odśnieżania (odśnieżenie pobocza - jeśli występuje);

- Obecność zajeżdżonego śniegu lub błota pośniegowego;

- W przypadkach jakichkolwiek zastrzeżeń spisywany jest protokół podpisany przez obie strony. W takiej sytuacji Wykonawca nie może żądać wypłacenia należności za źle odśnieżony odcinek drogi.

- Jeżeli Wykonawca nie zgadza się ze stanowiskiem kontrolującego, może wystąpić na piśmie do Zamawiającego o ponowne dokonanie czynności kontrolnych na swój koszt.

- Czynności kontrolne, które będą dokonywane na wniosek Wykonawcy muszą  zakończyć się w tym samym dniu w którym stwierdzono nieprawidłowości i nie później niż do godziny 16:00.

- W przypadkach, gdy Wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie prowadzić robót zgodnie ze standardem, powinien zawiadomić Zamawiającego o tym fakcie.

- W przypadkach jak powyżej Zamawiający nie obciąża Wykonawcy karami przewidzianymi umową jeżeli taka sytuacja nie jest wynikiem zaniedbań Wykonawcy.

- W przypadkach rażących zaniedbań Gmina będzie miała prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody lub wypadki drogowe spowodowane przez niego podczas wykonywania usługi odśnieżania dróg.

- Zasady odśnieżania.

- Jezdnia musi być odśnieżona na całej szerokości wraz z poboczami (jeżeli jest taka możliwość) oraz muszą być spełnione warunki:

- maksymalna grubość naboju śnieżnego na odcinkach dróg o nawierzchni asfaltowej lub betonowej nie może przekroczyć 8 cm, a na drogach nieutwardzonych 15 cm,

- nie dopuszcza się zalegania miękkiego śniegu lub błota pośniegowego.

- W razie wystąpienia bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu akcji odśnieżania do odwołania.

- Wykonawca usługi musi posiadać telefon komórkowy dla bezpośredniej łączności z Zamawiającym w razie potrzeby oraz podać jego numer, oraz podać numer telefonu komórkowego osoby wykonującej  usługę odśnieżania.