Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 26581-2014 z dnia 2014-02-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Myszyniec
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym przynajmniej 1 miejsce przystosowane do przewozu osoby na wózku inwalidzkim. Szczegółowy opis techniczny Autobus...
Termin składania ofert: 2014-02-18

Numer ogłoszenia: 28009 - 2014; data zamieszczenia: 12.02.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 26581 - 2014 data 10.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Myszyniec, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, woj. mazowieckie, tel. 029 7721141, fax. 029 7721141.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

- W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym przynajmniej 1 miejsce przystosowane do przewozu osoby na wózku inwalidzkim. Szczegółowy opis techniczny Autobus fabrycznie nowy, Ilość miejsc siedzących minimum 24, w tym przynajmniej jedno miejsce przystosowane do przewozu osoby na wózku inwalidzkim, Lakier oprócz białego koloru, Silnik turbo diesel o mocy od 120 KM, Pojemność całkowita od 2200 do 3000 cm3, Wysokość pojazdu nie mniej niż 1850 mm, Homologacja całopojazdowa dla autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. Opis wyposażenia Centralny zamek z funkcją selektywnego zamykania drzwi, autoalarm, immobiliser ze zdalnym sterowaniem, Układ kierowniczy ze wspomaganiem oraz regulacją wysokości kierownicy, Skrzynia biegów manualna, System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS, System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych ASR, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESP, Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera dopuszcza się tylko poduszkę dla kierowcy, Prawe drzwi rozsuwane z oknem otwierane elektrycznie z panelu kierowcy i pilota, lub przesuwane drzwi boczne, Tylne drzwi dwuskrzydłowe z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem, Opony letnie, opony zimowe oraz komplet felg stalowych, Podnośnik samochodowy hydrauliczny, zestaw narzędzi, Pakiet obowiązkowy gaśnica, trójkąt, apteczka, pełnowymiarowe koło zapasowe, Oświetlenie oddzielne dla przedziału kierowcy i pasażerów, Klimatyzacja przednia i dodatkowa w części tylnej z filtrem przeciwpyłowym, Dodatkowe ogrzewanie części pasażerskiej 2 nagrzewnice zasilane paliwem, nawiewy wyprowadzone w podłodze pod fotelami, Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa, Pełna tapicerka w przestrzeni kierowcy i pasażera, Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz, Elektrycznie sterowane szyby przód, Lusterka zewnętrzne podgrzewane, sterowane elektrycznie i składane, Światła przeciwmgielne, Silnik spełniający normę emisji spalin EURO 5, Uchwyty wspomagające wsiadanie, zamontowane przy drzwiach przesuwanych, Próg wysuwany, lub obniżony próg wejściowy ułatwiający wsiadanie, mocowany przy drzwiach przesuwanych, Fotel kierowcy z pełną regulacją, Podsufitka tapicerowana, Radioodtwarzacz CD, MP 3 i głośniki, System schowków, uchwytów na napoje oraz półek na desce rozdzielczej, drzwiach i suficie, Tachograf cyfrowy. Wyposażenie wnętrza Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki i trzy punkowe pasy bezpieczeństwa dla każdego pasażera w wersji turystycznej z pełną regulacją, Możliwość szybkiego demontażu foteli w dwóch ostatnich rzędach, Przynajmniej jedno stanowisko do przewozu osoby na wózku znajdujące się na końcu pojazdu, Podłoga z wykładziny antypoślizgowej, łatwo zmywalna, Szyny podłogowe do mocowania przynajmniej jednego wózka inwalidzkiego, Komplet pasów do mocowania przynajmniej jednego wózka inwalidzkiego do szyn, Komplet pasów bezpieczeństwa przynajmniej dla jednej osoby przewożonej na wózku inwalidzkim, Półki sufitowe na bagaż podręczny wzdłuż przestrzeni pasażerskiej wraz z indywidualnym oświetleniem dopuszczalne minimum jeden punkt świetlny na 2 miejsca, Teleskopowe najazdy lub opuszczana rampa, spełniająca funkcję podjazdu z bieżnią antypoślizgową do wprowadzania wózka inwalidzkiego do autobusu, Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem pojazd dla osób niepełnosprawnych. Autobus winien posiadać następujące gwarancje, ubezpieczenie i serwis. Okres gwarancji na pojazd nie mniej niż 24 miesiące bez limitu kilometrów, obejmująca wszelkie usterki mechaniczne, na powłokę lakierniczą minimum 24 miesiące. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od dodatkowej opłaty, Okres gwarancji na perforację karoserii nie mniej niż 6 lat, Pakiet ubezpieczeń OC, AC, NW na minimum 1 rok licząc od daty przekazania pojazdu. Ponadto Wykonawca musi dysponować autoryzowanym serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym zlokalizowanym maksymalnie 150 km od siedziby Zamawiającego, Instrukcje obsługi w języku polskim, Dostarczenie pojazdu do siedziby Zamawiającego z kompletem dokumentów i pełnym bakiem paliwa ON. Dostawa musi być wliczona w cenę oferty. Powyższe wymagania przez Zamawiającego są wymaganiami minimalnymi. Wykonawca może zaoferować dodatkowe parametry techniczne i wyposażenie.

- W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym przynajmniej 2 miejsca przystosowane do przewozu osób na wózku inwalidzkim. Szczegółowy opis techniczny - Autobus fabrycznie nowy, Ilość miejsc siedzących minimum 24, w tym przynajmniej dwa miejsca przystosowane do przewozu osób na wózku inwalidzkim, Lakier oprócz białego koloru, Silnik turbo diesel o mocy od 120 KM, Pojemność całkowita od 2200 do 3000 cm3, Wysokość pojazdu nie mniej niż 1850 mm, Homologacja całopojazdowa dla autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. Opis wyposażenia - Centralny zamek z funkcją selektywnego zamykania drzwi, autoalarm, immobiliser ze zdalnym sterowaniem, Układ kierowniczy ze wspomaganiem oraz regulacją wysokości kierownicy, Skrzynia biegów manualna, System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS, System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych ASR, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESP, Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera dopuszcza się tylko poduszkę dla kierowcy, Prawe drzwi rozsuwane z oknem otwierane elektrycznie z panelu kierowcy i pilota, lub przesuwane drzwi boczne, Tylne drzwi dwuskrzydłowe, Opony letnie, opony zimowe oraz komplet felg stalowych, Podnośnik samochodowy hydrauliczny, zestaw narzędzi, Pakiet obowiązkowy gaśnica, trójkąt, apteczka, pełnowymiarowe koło zapasowe, Oświetlenie oddzielne dla przedziału kierowcy i pasażerów, Klimatyzacja przednia i dodatkowa w części tylnej z filtrem przeciwpyłowym, Dodatkowe ogrzewanie części pasażerskiej 2 nagrzewnice zasilane paliwem, nawiewy wyprowadzone w podłodze pod fotelami, Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa, Pełna tapicerka w przestrzeni kierowcy i pasażera, Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz, Elektrycznie sterowane szyby przód, Lusterka zewnętrzne podgrzewane, sterowane elektrycznie i składane, Światła przeciwmgielne, Silnik spełniający normę emisji spalin EURO 5, Uchwyty wspomagające wsiadanie, zamontowane przy drzwiach przesuwanych, Próg wysuwany, lub obniżony próg wejściowy ułatwiający wsiadanie, mocowany przy drzwiach przesuwanych, Fotel kierowcy z pełną regulacją, Podsufitka tapicerowana, Radioodtwarzacz CD, MP 3 i głośniki, System schowków, uchwytów na napoje oraz półek na desce rozdzielczej, drzwiach i suficie, Tachograf cyfrowy. Wyposażenie wnętrza Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki i trzy punkowe pasy bezpieczeństwa dla każdego pasażera w wersji turystycznej z pełną regulacją, Możliwość szybkiego demontażu foteli w dwóch ostatnich rzędach, Przynajmniej dwa stanowiska do przewozu osób na wózku znajdujące się na końcu pojazdu, Podłoga z wykładziny antypoślizgowej, łatwo zmywalna, Szyny podłogowe do mocowania przynajmniej dwóch wózków inwalidzkich, Komplet pasów do mocowania przynajmniej dla dwóch wózków inwalidzkich do szyn, Komplet pasów bezpieczeństwa przynajmniej dla dwóch osób przewożonych na wózkach inwalidzkich, Półki sufitowe na bagaż podręczny wzdłuż przestrzeni pasażerskiej wraz z indywidualnym oświetleniem dopuszczalne minimum jeden punkt świetlny na 2 miejsca, Teleskopowe najazdy lub opuszczana rampa, spełniająca funkcję podjazdu z bieżnią antypoślizgową do wprowadzania wózka inwalidzkiego do autobusu, Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem pojazd dla osób niepełnosprawnych. Autobus winien posiadać następujące gwarancje, ubezpieczenie i serwis. Okres gwarancji na pojazd nie mniej niż 24 miesiące bez limitu kilometrów, obejmująca wszelkie usterki mechaniczne, na powłokę lakierniczą minimum 24 miesiące. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od dodatkowej opłaty, Okres gwarancji na perforację karoserii nie mniej niż 6 lat, Pakiet ubezpieczeń OC, AC, NW na minimum 1 rok licząc od daty przekazania pojazdu. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu pełen pakiet ubezpieczeń OC, AC, NNW bez obciążania go dodatkowymi kosztami. Koszty ubezpieczenia pokrywa Wykonawca, uwzględniając je w cenie oferty. Ponadto Wykonawca musi dysponować autoryzowanym serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym zlokalizowanym maksymalnie 150 km od siedziby Zamawiającego, Instrukcje obsługi w języku polskim, Dostarczenie pojazdu do siedziby Zamawiającego z kompletem dokumentów i pełnym bakiem paliwa ON. Dostawa musi być wliczona w cenę oferty. Powyższe wymagania przez Zamawiającego są wymaganiami minimalnymi. Wykonawca może zaoferować dodatkowe parametry techniczne i wyposażenie.