PRZEDMIAR ROBÓT

„Modernizacja drogi transportu rolnego w m. Pełty” (dz. nr ewid. 1310)

w km 1+852 – 2+695”

| Lp. | Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNNR 1 0111-0100 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. 2,345 km | km | 0,843 | 0,843 |
| 2. | KNNR 1 0202-0701 | Roboty ziemne (wykonanie nasypu) wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. do 1 km. Grunt kat. I-II. (843m x 7m x 0,37m) + (843 m x 2m x 0,2m)=2 520,57m3 | m3 | 2 520,57 | 2 520,57 |
| 3. | KNNR 1 0208-0201 | Nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1 km odl. transportu do 5 km samochodami samowyład. 5-10 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej. Grunt I-IV. (843m x 7m x 0,37m) + (843 m x 2m x 0,2m)=2 520,57m3 | m3 | 2 520,57 | 2 520,57 |
| 4. | KNNR 1 0202-0701 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. do 1 km. Grunt kat. I-II (wykop rowu z odwiezieniem na odkład). 198m x 2 x 0,7 m3 =277,20 m3 | m3 | 277,20 | 277,20 |
| 5. | KNNR 1 0407-0101 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 74 kW (100KM). Grunt kategorii I-II. (843m x 7m x 0,37m) + (843 m x 2m x 0,2m)=2 520,57m3 | m3 | 2 520,57 | 2 520,57 |
| 6. | KNNR 6 0202-0600 | Nawierzchnia żwirowa, kruszywo rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. (843m x 5 m) +80 m2 na skrzyżowania+4 295,0 m2 | m2 | 4 295,0 | 4 295,0 |
| 7. | KNNR 1 0503-0500 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III. 843m x 2 x (1m+0,6m) = 2 697,6m2 | m2 | 2 697,6 | 2 697,6 |
| 8. | KSNR 1 0101-0100 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 10-15 cm, z karczowaniem pni. 2,00 szt. | szt. | 2 | 2 |
| 9. | KSNR 1 0101-0200 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-25 cm, z karczowaniem pni. 6,00 szt. | szt. | 6 | 6 |

………………………………………………..

(pieczęć firmowa)

Kosztorys ofertowy

„Modernizacja drogi transportu rolnego w m. Pełty” (dz. nr ewid. 1310)

w km 1+852 – 2+695”

| Lp. | Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilości składowe | Cena jednostkowa w zł | Wartość w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNNR 1 0111-0100 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0,843 |  |  |
| 2. | KNNR 1 0202-0701 | Roboty ziemne (wykonanie nasypu) wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. do 1 km. Grunt kat. I-II. | m3 | 2 520,57 |  |  |
| 3. | KNNR 1 0208-0201 | Nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1 km odl. transportu do 5 km samochodami samowyład. 5-10 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej. Grunt I-IV. | m3 | 2 520,57 |  |  |
| 4. | KNNR 1 0202-0701 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. do 1 km. Grunt kat. I-II (wykop rowu z odwiezieniem na odkład). | m3 | 277,20 |  |  |
| 5. | KNNR 1 0407-0101 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 74 kW (100KM). Grunt kategorii I-II. | m3 | 2 520,57 |  |  |
| 6. | KNNR 6 0202-0600 | Nawierzchnia żwirowa, kruszywo rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. | m2 | 4 295,0 |  |  |
| 7. | KNNR 1 0503-0500 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III. | m2 | 2 697,6 |  |  |
| 8. | KSNR 1 0101-0100 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 10-15 cm, z karczowaniem pni. | szt. | 2 |  |  |
| 9. | KSNR 1 0101-0200 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-25 cm, z karczowaniem pni. | szt. | 6 |  |  |
|  |  | Ogółem wartość kosztorys. netto |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość kosztorys. brutto |  |  |  |  |

……………………………………

(wykonawca robót)