Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Opis Przedmiotu Zamówienia

- Dostawa i instalacja fabrycznie nowych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem: 20 szt.  oraz 1 szt. drukarki dla Jednostki Podległej Gminie Myszyniec (Zespołu Szkół w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 1)

- Opieka techniczna nad dostarczonym sprzętem - od momentu dostarczenia i instalacji  sprzętu komputerowego do 31 grudnia 2015 r.

| Komputer stacjonarny (20 szt.) |
| --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| Typ | Komputer stacjonarny |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej |
| Wydajność obliczeniowa | wydajność nie gorsza niż 7400 pkt według testu Passmark (http://www.cpubenchmark.net/) zgodny z wydrukiem z dnia 09.07.2015r. załączonym do zapytania. |
| Pamięć operacyjna | min.8 GB z możliwością rozszerzenia do 32GB, 3 sloty wolne. |
| Parametry pamięci masowej | min.1000 GB, zawiera partycję umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze po awarii. |
| Ergonomia | głośność zaoferowanego komputera przenośnego (deklarowana i mierzona zgodnie z normami ISO 9296 i ISO 7779) w zaoferowanej konfiguracji z pozycji operatora w trybie „idle” wynosi maksymalnie 24 dB - dokumenty poświadczające należy załączyć do oferty |
| Karta graficzna | Zintegrowana |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition |
| Obudowa i wyposażenie dodatkowe | Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express: - 1 x PCI Express x 16 3.0, - 1 x PCI Express x 16 2.0 (funkcjonujący jako PCI Express x 4) - 1 x PCI Express x 1 2.0 - 1 x PCI 2.3, 32 bit Obudowa musi umożliwiać bez narzędziowe otwarcie, demontaż dysku, napędu optycznego oraz kart rozszerzeń. Waga maks. 11,2 kg. Zasilacz o mocy maksymalnej 280 W o sprawności min. 85% przy 50 % obciążeniu. Wbudowane porty (minimum): - 1 x VGA; - 2 x DisplayPort; - 8 x USB z czego min. 4 x USB 3.0; - port sieciowy RJ-45; - port szeregowy RS-232; - wbudowany głośnik min. 1,5W; - porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy. Wymagana ilość portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45. 3 złącza SATA III, jedno złącze eSATA. RAID 0/1. Klawiatura USB w układzie polskim programisty. Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolką (scroll). Nagrywarka DVD +/-RW. Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; - Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; - Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; - Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi) - Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; - Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. - Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. - Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. - Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. - Wbudowany system pomocy w języku polskim; - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących); - Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; - Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; - Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; - Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; - System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; - Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; - Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; - Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; - Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; - Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; - Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; - Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe - Udostępnianie modemu; - Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; - Możliwość przywracania plików systemowych; - System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) - Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). - Do oferowanego sprzętu należy załączyć nośniki ze sterownikami Dodatkowo system operacyjny musi posiadać licencję pozwalającą na wypożyczanie, leasing, wynajmowanie i udostępnianie w outsourcingu komputerów osobistych osobom trzecim, z zachowaniem licencjonowanego, pełnego systemu operacyjnego. |
| Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje oprogramowania oraz skanowanie dysku z poziomu podsystemu bezpieczeństwa (nie systemu operacyjnego). Konieczna jest również możliwość dostępu do Internetu z poziomu w/w podsystemu. Oprogramowanie służące do obsługi napędu DVD. Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez Internet. Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji. Oprogramowanie w wersji polskiej lub angielskiej |
| BIOS | BIOS komputera zgodny z UEFI. Możliwość odczytania z BIOS informacji o: - modelu komputera, - numerze seryjnym, - AssetTag/numerze inwentaryzacyjnym, - MAC Adres karty sieciowej, - wersja BIOS wraz z datą jego prezentacji, - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni, - ilości (pojemności) zainstalowanej pamięci RAM wraz z taktowaniem, - wybranej karcie graficznej, - stanie wentylatorów: procesora, zasilacza, - napędach optycznych lub dyskach twardych podłączonych do portów SATA1-3 i eSATA (min. informacja o PN producenta danego komponentu). Możliwość, z poziomu BIOS: - włączenia/wyłączenia lub przydzielenia adresu dla portu RS 232, - włączenia/wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów USB, - włączenia/wyłączenia selektywnego grupy portów USB zlokalizowanych z przodu lub tyłu komputera, - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA i eSATA, - włączenia/wyłączenia zainstalowanej karty dźwiękowej, - włączenia/wyłączenia zainstalowanej karty sieciowej oraz możliwości bootwania PXE - zmiany pracy wentylatorów między trybem optymalizacji głośności lub temperatury, - monitoringu parametrów termicznych wraz z alertowaniem, - ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, opcja wymagania hasła administratora przy flashowaniu BIOSu, - włączenia/wyłączenia możliwości flashowania BIOS do starszej wersji, - wglądu w system zbierania logów systemowych z możliwością czyszczenia logów - włączenia/wyłączenia wykrywania zmian w konfiguracji sprzętowej komputera (w przypadku gdy funkcja jest włączona i zostanie wykryta zmiana sprzętowa, użytkownik będzie o tym informowany podczas przebiegu procedury POST, usunięcie informacji o zmianie jest możliwe tylko poprzez dokonanie zmian w ustawieniach BIOS), - zablokowania, odblokowania jak i zmiany kolejności urządzeń wykorzystywanych do BOOT-owania systemu, - ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie może wykrywać urządzeń BOOT-ujących podłączonych przez interfejs USB, natomiast po uruchomieniu się systemu operacyjnego porty USB stają się aktywne. |
| Certyfikaty i standardy | Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 (należy załączyć do oferty) Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 14001 (należy załączyć do oferty) Certyfikat ENERGY STAR - wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Dokument potwierdzający spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) |
| Warunki gwarancji | Minimum 60 miesięcy realizowana w miejscu instalacji sprzętu. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta — wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty). Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 — do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą. |

| Monitor (20 szt.) |
| --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| Typ wyświetlacza | LED |
| Obszar aktywny | min. 21,5’’ |
| Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
| Wielkość plamki | nie większa niż 0.2482mm |
| Kontrast | Przynajmniej 1000:1 |
| Jasność | Przynajmniej 250 cd/m2. |
| Czas reakcji | Nie więcej niż: 5 ms. |
| Rozdzielczość | min. 1920×1080 |
| Certyfikaty i standardy | Monitory muszą być produkowane są zgodnie z normą ISO:14001 Monitory muszą posiadać oznaczenie CE Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami Energy Star - należy dołączyć do oferty Dokument poświadczający, że oferowane monitory posiadają certyfikat TCO Certified Displays - należy dołączyć do oferty |
| Gwarancja | Min. 60 miesięcy w systemie door-to-door w autoryzowanym serwisie, czas naprawy nie dłuższy niż 3 dni robocze. |
| Inne | VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. Głośniki 2x1W (Stereo) Zużycie energii - Max 24W Regulacja kąta nachylenia ekranu Waga - Max. 3,3 kg Dokumentacja w języku polskim |

| Drukarka (1 szt.) |
| --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne drukarki |
| Typ urządzenia | drukarka monochromatyczna |
| Prędkość druku | 50 str/min - A4 (210 x 297 mm) |
| Technologia druku | druk laserowy |
| Automatyczny dupleks | Tak |
| Format papieru | nie mniejszy niż A4 (210 x 297 mm) |
| Czas wykonania pierwszej kopii | nie więcej niż 8,5 sekund |
| Podajnik papieru | Uniwersalny podajnik 1 na 100 arkuszy, podajnik 2 na 500 arkuszy, dupleks (moduł automatycznego druku dwustronnego) |
| Obsługiwana gramatura papieru | 60 - 200 g/m2 |
| Parametry procesora | minimum 800 MHz |
| Zainstalowana pamięć | minimum 512 MB RAM z możliwością rozbudowy |
| Maks. pojemność pamięć | 1024 MB |
| Obsługiwane języki | HP PCL 6, HP PCL 5e, emulacja HP Postscript Level 3, drukowanie plików PDF (1.4) |
| Rozdzielczość drukowania w pionie | 1200 dpi |
| Rozdzielczość drukowania w poziomie | 1200 dpi |
| Interfejsy |  USB 2.0  Ethernet 10/100/1000 Mbps |
| Funkcje drukarki | bezpośredni druk z pamięci USB |
| Waga | max. 26,5 kg |
| Zużycie energii | 820 W (drukowanie), 21 W (tryb czuwania), 5,5 W (tryb uśpienia), 1,0 W (automatyczne wyłączenie), 0,3 W (ręczne wyłączenie); Typowy pobór prądu (TEC): 3,763 kWh/tydz. |
| Materiały eksploatacyjne | toner czarny dostarczony z urządzeniem pozwalający na wydrukowanie minimum 10.000 stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19752 |
| Gwarancja | min. 12 miesięcy |

Oprogramowanie antywirusowe i kontroli treści

Oprogramowanie antywirusowe i kontroli treści z co najmniej 5 letnią licencją, zainstalowane w każdym zestawie komputerowym (20 szt.) – wymagania minimalne:

- Interfejsy programu, pomoce i podręczniki w języku polskim.

- Pomoc techniczna w języku polskim.

- Wielojęzyczny instalator – przynajmniej 3 wersji językowych.

Ochrona antywirusowa

- Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.

- Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych programów: adware, spyware, scareware, phishing, hacktools itp.

- Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami wykrywająca aktywne i nieaktywne rootkity.

- Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.

- 2 niezależne skanery antywirusowe (nie heurystyczne!) z 2 niezależnymi bazami sygnatur wirusów wykorzystywane przez skaner dostępowy, skaner na żądanie oraz skaner poczty elektronicznej.

- Możliwość konfiguracji programu do pracy z jednym skanerem antywirusowym lub dwoma skanerami antywirusowymi jednocześnie.

- Technologia kontroli zachowania aplikacji.

- Kontrola rejestru i pliku autostartu.

- Sygnalizacja infekcji dźwiękiem.

- Kontrola autostartu – możliwość opóźnienia uruchamiania aplikacji z autostartu podczas startu systemu.

- Skanowanie w trybie bezczynności – pełne skanowanie komputera raz na 2 tygodnie uruchamiane i wznawiane automatycznie, podczas gdy nie jest używany.

- Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików na żądanie lub według harmonogramu.

- Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania).

- Wykrywanie obecności zasilania bateryjnego przed uruchamianiem skanowania.

- Skanowanie na żądanie pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym.

- Możliwość 3-stopniowej regulacji obciążenia generowanego przez program

- Możliwość eksportowania i importowania ustawień programu.

- Możliwość zabezpieczenia ustawień programu hasłem.

- Możliwość określania poziomu obciążenia procesora podczas skanowania na żądanie i według harmonogramu.

- Możliwość wyłączenia komputera po zaplanowanym skanowaniu jeśli żaden użytkownik nie jest zalogowany.

- Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych.

- Rozpoznawanie i skanowanie wszystkich znanych formatów kompresji.

- Możliwość definiowania listy plików, folderów i napędów pomijanych przez skaner dostępowy.

- Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej.

- Dedykowany moduł ochrony bankowości internetowej, nie bazujący na bazach sygnatur wirusów jak i analizie heurystycznej (heurystyce). Moduł ten współpracuje z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji.

- Dodatek do aplikacji MS Outlook umożliwiający podejmowanie działań związanych z ochroną z poziomu programu pocztowego (funkcje dostępne bezpośrednio z programu pocztowego).

- Dodatek MS Outlook umożliwiający klasyfikowanie wiadomości jako Spam.

- Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 w czasie rzeczywistym, zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego).

- Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji.

- Możliwość definiowania różnych portów dla POP3, SMTP i IMAP na których ma odbywać się skanowanie.

- Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości e-mail lub tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail.

- Skanowanie ruchu HTTP. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie.

- Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji.

- Możliwość definiowania różnych portów dla HTTP, na których ma odbywać się skanowanie.

- Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta.

- Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń powinny być w pełni anonimowe.

- Aktualizacja dostępna z bezpośrednio Internetu, lub offline – z pliku pobranego zewnętrznie.

- Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy.

- Możliwość określenia częstotliwości aktualizacji w odstępach 1 godzinowych.

- Program wyposażony w tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne, antyspam, skaner HTTP).

- Raportowanie wykrytych zagrożeń i wszystkich przeprowadzonych działań.

- Kreator płyt startowych umożliwiających nagrywanie płyt skanujących komputer bez udziału systemu operacyjnego.

- Kreator potrafi nagrać obraz płyty bezpośrednio na nośnik CD lub zapisać go na dysku.

- System operacyjny wykorzystywany przez płytę startową umożliwia uaktualnienie sygnatur wirusów przez Internet przed rozpoczęciem skanowania.

- System operacyjny wykorzystywany przez płytę startową automatycznie wykrywa sieci bezprzewodowe.

- Interfejs programu informuje o terminie ważności licencji.

- Program wyświetla monity o zbliżającym się zakończeniu licencji, a także powiadamia o zakończeniu licencji.

- Użytkownik ma możliwość podejrzenia numeru rejestracyjnego zastosowanego w programie.

- Program kontroli treści zabezpieczający hasłem komputer przed instalacją programów przez osoby nieuprawnione oraz umożliwiające zabezpieczenie komputera poprzez zapisanie aktualnego stanu systemu i oprogramowania oraz automatyczne odtworzenie do tego stanu przy każdym uruchomieniu komputera. Minimalne funkcje programu:

- Uruchamianie aplikacji zabezpieczone hasłem przed osobami niepowołanymi,

- Blokowanie dostępu do listy niepożądanych stron WWW oraz wybranych czatów i komunikatorów,

- Intuicyjne definiowanie reguł blokowania,

- Zapis aktualnego stanu systemu i oprogramowania oraz automatyczne jego odtwarzanie (backup systemu musi obejmować rejestr systemu i pliki konfiguracyjne i inne pliki konieczne do odtworzenia systemu operacyjnego oraz backup musi zawierać zabezpieczenie co najmniej rejestrów i plików konfiguracyjnych całego oprogramowania oraz wybranych katalogów z plikami danych aplikacji),

- Przejrzysty moduł administracyjny dostępny po zalogowaniu się

- Interfejs w języku polskim.

Moduł administracyjny programu musi umożliwiać:

- Zmianę hasła,

- Kontrolę aplikacji (ręczne blokowania/zezwalania na uruchamianie aplikacji, dodawanie/zastępowanie reguł poprzez import ustawień z pliku tekstowego, przełączanie reguł),

- Kontrolę WWW (edycja listy dozwolonych stron/domen, dodawanie/zastępowanie listy poprzez import ustawień z pliku tekstowego, przełączanie reguł),

- Menadżer stanów systemu (zapis stanów systemu i oprogramowania systemowego, usuwanie wybranego stanu, ustawianie stanu startowego).

Oprogramowanie biurowe

Oprogramowanie biurowe z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, oprogramowaniem do tworzenia prezentacji zainstalowane w zestawach komputerowych beneficjentów ostatecznych i jednostek podległych wraz z licencją użyczenia (20 szt.) – wymagania minimalne:

Wersja językowa: Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika.

Edytor tekstu:

- pozwala na rozbudowane formatowanie akapitów i tworzenie rozdziałów;

- wyposażony jest w funkcję sprawdzania pisowni w języku polskim z automatyczną korektą błędów oraz umożliwia sprawdzanie pisowni w dokumencie w którym użyto kliku języków;

- umożliwia wydrukowanie kilku stron dokumentu na jednej kartce papieru;

- udostępnia możliwość wykorzystania szablonów ze stałymi  fragmentami odpowiednio sformatowanego tekstu, tabel, nagłówka stopki do wielokrotnego wykorzystania;

- umożliwia tworzenie spisu treści oraz indeksów alfabetycznych, ilustracji i tabel.

Arkusz kalkulacyjny:

- umożliwia wpisywanie danych liczbowych lub wartości do komórek i wykonywanie zaawansowanych operacji;

- dzięki wbudowanym w arkusz funkcjom można przeprowadzić profesjonalne analizy finansowe. Wszystko można drukować, zapisywać, publikować i wysyłać;

- pozwala na przedstawienie wyników w postaci graficznych wykresów

Program do grafiki prezentacyjnej:

- zawiera intuicyjny interfejs do tworzenia poszczególnych slajdów pokazu;

- przygotowane materiały można prezentować na ekranie monitora, wydrukować na papierze lub foli;

W przypadku gdy wybrane oprogramowanie biurowe wymaga dodatkowej licencji użyczenia, wykonawca powinien dołączyć w/w licencje wraz z oprogramowaniem.

Instalacja fabrycznie nowych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem: 20 szt.  oraz 1 szt. drukarki dla Jednostki Podległej Gminie Myszyniec (Zespołu Szkół w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 1)

      - Zamawiający po podpisaniu umowy z Wykonawcą przekaże Wykonawcy szczegółowe dane dotyczące miejsca instalacji sprzętu

      - W terminie do 3 dni przed planowaną dostawą i instalacją Wykonawca poinformuje Zamawiającego o planowanym terminie dostawy. Dostawa może być wykonana w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego.

      - Sprzęt zostanie dostarczony, rozładowany, zainstalowany i przedstawiony do odbioru  Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Opieka techniczna do 31.12.2015 r.

Wymagania dotyczące opieki technicznej sprzętu komputerowego:

- Zgłaszanie i dbanie o terminowe wykonanie napraw gwarancyjnych oraz monitorowanie postępu w realizacji napraw przez producenta sprzętu komputerowego lub jego serwis obsługi gwarancyjnej,

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych,

- Zamawiający zachowuje prawo do samodzielnej zmiany konfiguracji lub rozbudowy dostarczonych urządzeń bez utraty prawa do świadczeń gwarancyjnych, pod warunkiem poprawnego wykonania takiej rekonfiguracji bądź rozbudowy,

- Koszty związane z transportem, dojazdem, poniesie Wykonawca,

- Nieuzasadnione wezwanie serwisu nie będzie podlegało dodatkowym opłatom.

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do opracowania dokumentacji. Dokumentacja ta musi zawierać:

- Dokumentację techniczną dla każdego egzemplarza dostarczonego sprzętu komputerowego (karty gwarancyjne wystawione przez producenta sprzętu w języku polskim lub angielskim, instrukcje użytkowania w języku polskim lub angielskim),

- Przekazanie Zamawiającemu podpisanego przez osobę zarządzającą jednostką podległą Gminie (Zespołem Szkół w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 1) potwierdzenia wykonania instalacji oraz przekazania sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Potwierdzenie wykonania instalacji oraz przekazania sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem musi zostać sporządzone w wersji elektronicznej (1 plik w formacie PDF i 1 edytowalnej) oraz papierowej w dwóch egzemplarzach. Całość musi być opatrzona niezbędnymi logotypami zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu”  dostępny na stronie:

http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=24&params[category_id]=289,  wraz z logotypem Zamawiającego.