Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Opis Przedmiotu Zamówienia

- Dostawa i instalacja fabrycznie nowych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem: 20 szt.  oraz 1 szt. drukarki dla Jednostki Podległej Gminie Myszyniec (Zespołu Szkół w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 1)

- Opieka techniczna nad dostarczonym sprzętem - od momentu dostarczenia i instalacji  sprzętu komputerowego do 31 grudnia 2015 r.

- Ubezpieczenie dostarczonego sprzętu komputerowego - od momentu dostarczenia i instalacji do 31 grudnia 2015 r.

| Komputer stacjonarny (20 szt.) |
| --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| Typ | Komputer stacjonarny |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej |
| Wydajność obliczeniowa | wydajność nie gorsza niż 7400 pkt według testu Passmark (http://www.cpubenchmark.net/) zgodny z wydrukiem z dnia 26.06.2015r. załączonym do zapytania. |
| Pamięć operacyjna | min.8 GB z możliwością rozszerzenia do 32GB, 3 sloty wolne. |
| Parametry pamięci masowej | min.1000 GB, zawiera partycję umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze po awarii. |
| Ergonomia | głośność zaoferowanego komputera przenośnego (deklarowana i mierzona zgodnie z normami ISO 9296 i ISO 7779) w zaoferowanej konfiguracji z pozycji operatora w trybie „idle” wynosi maksymalnie 24 dB - dokumenty poświadczające należy załączyć do oferty |
| Karta graficzna | Zintegrowana |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition |
| Obudowa i wyposażenie dodatkowe | Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express: - 1 x PCI Express x 16 3.0, - 1 x PCI Express x 16 2.0 (funkcjonujący jako PCI Express x 4) - 1 x PCI Express x 1 2.0 - 1 x PCI 2.3, 32 bit Obudowa musi umożliwiać bez narzędziowe otwarcie, demontaż dysku, napędu optycznego oraz kart rozszerzeń. Waga maks. 11,2 kg. Zasilacz o mocy maksymalnej 280 W o sprawności min. 85% przy 50 % obciążeniu. Wbudowane porty (minimum): - 1 x VGA; - 2 x DisplayPort; - 8 x USB z czego min. 4 x USB 3.0; - port sieciowy RJ-45; - port szeregowy RS-232; - wbudowany głośnik min. 1,5W; - porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy. Wymagana ilość portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45. 3 złącza SATA III, jedno złącze eSATA. RAID 0/1. Klawiatura USB w układzie polskim programisty. Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolką (scroll). Nagrywarka DVD +/-RW. Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; - Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; - Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; - Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi) - Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; - Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. - Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. - Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. - Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. - Wbudowany system pomocy w języku polskim; - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących); - Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; - Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; - Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; - Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; - System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; - Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; - Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; - Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; - Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; - Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; - Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; - Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe - Udostępnianie modemu; - Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; - Możliwość przywracania plików systemowych; - System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) - Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). - Do oferowanego sprzętu należy załączyć nośniki ze sterownikami Dodatkowo system operacyjny musi posiadać licencję pozwalającą na wypożyczanie, leasing, wynajmowanie i udostępnianie w outsourcingu komputerów osobistych osobom trzecim, z zachowaniem licencjonowanego, pełnego systemu operacyjnego. |
| Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje oprogramowania oraz skanowanie dysku z poziomu podsystemu bezpieczeństwa (nie systemu operacyjnego). Konieczna jest również możliwość dostępu do Internetu z poziomu w/w podsystemu. Oprogramowanie służące do obsługi napędu DVD. Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez Internet. Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji. Oprogramowanie w wersji polskiej lub angielskiej |
| BIOS | BIOS komputera zgodny z UEFI. Możliwość odczytania z BIOS informacji o: - modelu komputera, - numerze seryjnym, - AssetTag/numerze inwentaryzacyjnym, - MAC Adres karty sieciowej, - wersja BIOS wraz z datą jego prezentacji, - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni, - ilości (pojemności) zainstalowanej pamięci RAM wraz z taktowaniem, - wybranej karcie graficznej, - stanie wentylatorów: procesora, zasilacza, - napędach optycznych lub dyskach twardych podłączonych do portów SATA1-3 i eSATA (min. informacja o PN producenta danego komponentu). Możliwość, z poziomu BIOS: - włączenia/wyłączenia lub przydzielenia adresu dla portu RS 232, - włączenia/wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów USB, - włączenia/wyłączenia selektywnego grupy portów USB zlokalizowanych z przodu lub tyłu komputera, - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA i eSATA, - włączenia/wyłączenia zainstalowanej karty dźwiękowej, - włączenia/wyłączenia zainstalowanej karty sieciowej oraz możliwości bootwania PXE - zmiany pracy wentylatorów między trybem optymalizacji głośności lub temperatury, - monitoringu parametrów termicznych wraz z alertowaniem, - ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, opcja wymagania hasła administratora przy flashowaniu BIOSu, - włączenia/wyłączenia możliwości flashowania BIOS do starszej wersji, - wglądu w system zbierania logów systemowych z możliwością czyszczenia logów - włączenia/wyłączenia wykrywania zmian w konfiguracji sprzętowej komputera (w przypadku gdy funkcja jest włączona i zostanie wykryta zmiana sprzętowa, użytkownik będzie o tym informowany podczas przebiegu procedury POST, usunięcie informacji o zmianie jest możliwe tylko poprzez dokonanie zmian w ustawieniach BIOS), - zablokowania, odblokowania jak i zmiany kolejności urządzeń wykorzystywanych do BOOT-owania systemu, - ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie może wykrywać urządzeń BOOT-ujących podłączonych przez interfejs USB, natomiast po uruchomieniu się systemu operacyjnego porty USB stają się aktywne. |
| Certyfikaty i standardy | Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 (należy załączyć do oferty) Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 14001 (należy załączyć do oferty) Certyfikat ENERGY STAR - wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Dokument potwierdzający spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) |
| Warunki gwarancji | Minimum 60 miesięcy realizowana w miejscu instalacji sprzętu. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta - wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty). Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 — do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą. |

| Monitor (20 szt.) |
| --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| Typ wyświetlacza | LED |
| Obszar aktywny | min. 21,5’’ |
| Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
| Wielkość plamki | nie większa niż 0.248mm |
| Kontrast | Przynajmniej 1000:1 |
| Jasność | Przynajmniej 250 cd/m2. |
| Czas reakcji | Nie więcej niż: 5 ms. |
| Rozdzielczość | min. 1920×1080 |
| Certyfikaty i standardy | Dokument poświadczający, że monitory produkowane są zgodnie z normą ISO:14001 lub równoważny – należy załączyć do oferty Deklaracja zgodności CE- należy załączyć do oferty Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami Energy Star - należy dołączyć do oferty Certyfikat TCO’05 dla oferowanego monitora- należy dołączyć do oferty |
| Gwarancja | Min. 60 miesięcy w systemie door-to-door w autoryzowanym serwisie, czas naprawy nie dłuższy niż 3 dni robocze. |
| Inne | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. Zużycie energii - Max 23W Regulacja kąta nachylenia ekranu Waga - Max. 3,5 kg Zasilacz zewnętrzny Dokumentacja w języku polskim |

| Drukarka (1 szt.) |
| --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne drukarki |
| Typ urządzenia | drukarka monochromatyczna |
| Prędkość druku | 50 str/min - A4 (210 x 297 mm) |
| Technologia druku | druk laserowy |
| Automatyczny dupleks | Tak |
| Format papieru | nie mniejszy niż A4 (210 x 297 mm) |
| Czas wykonania pierwszej kopii | nie więcej niż 8,5 sekund |
| Podajnik papieru | Uniwersalny podajnik 1 na 100 arkuszy, podajnik 2 na 500 arkuszy, dupleks (moduł automatycznego druku dwustronnego) |
| Obsługiwana gramatura papieru | 60 - 200 g/m2 |
| Parametry procesora | minimum 800 MHz |
| Zainstalowana pamięć | minimum 512 MB RAM z możliwością rozbudowy |
| Maks. pojemność pamięć | 1024 MB |
| Obsługiwane języki | HP PCL 6, HP PCL 5e, emulacja HP Postscript Level 3, drukowanie plików PDF (1.4) |
| Rozdzielczość drukowania w pionie | 1200 dpi |
| Rozdzielczość drukowania w poziomie | 1200 dpi |
| Interfejsy |  USB 2.0  Ethernet 10/100/1000 Mbps |
| Funkcje drukarki | bezpośredni druk z pamięci USB |
| Waga | max. 26,5 kg |
| Zużycie energii | 820 W (drukowanie), 21 W (tryb czuwania), 5,5 W (tryb uśpienia), 1,0 W (automatyczne wyłączenie), 0,3 W (ręczne wyłączenie); Typowy pobór prądu (TEC): 3,763 kWh/tydz. |
| Materiały eksploatacyjne | toner czarny dostarczony z urządzeniem pozwalający na wydrukowanie minimum 10.000 stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19752 |
| Gwarancja | min. 12 miesięcy |

Oprogramowanie antywirusowe i kontroli treści

Oprogramowanie antywirusowe i kontroli treści z co najmniej 5 letnią licencją, zainstalowane w każdym zestawie komputerowym (20 szt.) – wymagania minimalne:

- Interfejsy programu, pomoce i podręczniki w języku polskim.

- Pomoc techniczna w języku polskim.

- Wielojęzyczny instalator – przynajmniej 3 wersji językowych.

Ochrona antywirusowa

- Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.

- Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych programów: adware, spyware, scareware, phishing, hacktools itp.

- Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami wykrywająca aktywne i nieaktywne rootkity.

- Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.

- 2 niezależne skanery antywirusowe (nie heurystyczne!) z 2 niezależnymi bazami sygnatur wirusów wykorzystywane przez skaner dostępowy, skaner na żądanie oraz skaner poczty elektronicznej.

- Możliwość konfiguracji programu do pracy z jednym skanerem antywirusowym lub dwoma skanerami antywirusowymi jednocześnie.

- Technologia kontroli zachowania aplikacji.

- Kontrola rejestru i pliku autostartu.

- Sygnalizacja infekcji dźwiękiem.

- Kontrola autostartu – możliwość opóźnienia uruchamiania aplikacji z autostartu podczas startu systemu.

- Skanowanie w trybie bezczynności – pełne skanowanie komputera raz na 2 tygodnie uruchamiane i wznawiane automatycznie, podczas gdy nie jest używany.

- Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików na żądanie lub według harmonogramu.

- Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania).

- Wykrywanie obecności zasilania bateryjnego przed uruchamianiem skanowania.

- Skanowanie na żądanie pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym.

- Możliwość 3-stopniowej regulacji obciążenia generowanego przez program

- Możliwość eksportowania i importowania ustawień programu.

- Możliwość zabezpieczenia ustawień programu hasłem.

- Możliwość określania poziomu obciążenia procesora podczas skanowania na żądanie i według harmonogramu.

- Możliwość wyłączenia komputera po zaplanowanym skanowaniu jeśli żaden użytkownik nie jest zalogowany.

- Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych.

- Rozpoznawanie i skanowanie wszystkich znanych formatów kompresji.

- Możliwość definiowania listy plików, folderów i napędów pomijanych przez skaner dostępowy.

- Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej.

- Dedykowany moduł ochrony bankowości internetowej, nie bazujący na bazach sygnatur wirusów jak i analizie heurystycznej (heurystyce). Moduł ten współpracuje z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji.

- Dodatek do aplikacji MS Outlook umożliwiający podejmowanie działań związanych z ochroną z poziomu programu pocztowego (funkcje dostępne bezpośrednio z programu pocztowego).

- Dodatek MS Outlook umożliwiający klasyfikowanie wiadomości jako Spam.

- Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 w czasie rzeczywistym, zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego).

- Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji.

- Możliwość definiowania różnych portów dla POP3, SMTP i IMAP na których ma odbywać się skanowanie.

- Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości e-mail lub tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail.

- Skanowanie ruchu HTTP. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie.

- Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji.

- Możliwość definiowania różnych portów dla HTTP, na których ma odbywać się skanowanie.

- Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta.

- Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń powinny być w pełni anonimowe.

- Aktualizacja dostępna z bezpośrednio Internetu, lub offline – z pliku pobranego zewnętrznie.

- Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy.

- Możliwość określenia częstotliwości aktualizacji w odstępach 1 godzinowych.

- Program wyposażony w tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne, antyspam, skaner HTTP).

- Raportowanie wykrytych zagrożeń i wszystkich przeprowadzonych działań.

- Kreator płyt startowych umożliwiających nagrywanie płyt skanujących komputer bez udziału systemu operacyjnego.

- Kreator potrafi nagrać obraz płyty bezpośrednio na nośnik CD lub zapisać go na dysku.

- System operacyjny wykorzystywany przez płytę startową umożliwia uaktualnienie sygnatur wirusów przez Internet przed rozpoczęciem skanowania.

- System operacyjny wykorzystywany przez płytę startową automatycznie wykrywa sieci bezprzewodowe.

- Interfejs programu informuje o terminie ważności licencji.

- Program wyświetla monity o zbliżającym się zakończeniu licencji, a także powiadamia o zakończeniu licencji.

- Użytkownik ma możliwość podejrzenia numeru rejestracyjnego zastosowanego w programie.

- Program kontroli treści zabezpieczający hasłem komputer przed instalacją programów przez osoby nieuprawnione oraz umożliwiające zabezpieczenie komputera poprzez zapisanie aktualnego stanu systemu i oprogramowania oraz automatyczne odtworzenie do tego stanu przy każdym uruchomieniu komputera. Minimalne funkcje programu:

- Uruchamianie aplikacji zabezpieczone hasłem przed osobami niepowołanymi,

- Blokowanie dostępu do listy niepożądanych stron WWW oraz wybranych czatów i komunikatorów,

- Intuicyjne definiowanie reguł blokowania,

- Zapis aktualnego stanu systemu i oprogramowania oraz automatyczne jego odtwarzanie (backup systemu musi obejmować rejestr systemu i pliki konfiguracyjne i inne pliki konieczne do odtworzenia systemu operacyjnego oraz backup musi zawierać zabezpieczenie co najmniej rejestrów i plików konfiguracyjnych całego oprogramowania oraz wybranych katalogów z plikami danych aplikacji),

- Przejrzysty moduł administracyjny dostępny po zalogowaniu się

- Interfejs w języku polskim.

Moduł administracyjny programu musi umożliwiać:

- Zmianę hasła,

- Kontrolę aplikacji (ręczne blokowania/zezwalania na uruchamianie aplikacji, dodawanie/zastępowanie reguł poprzez import ustawień z pliku tekstowego, przełączanie reguł),

- Kontrolę WWW (edycja listy dozwolonych stron/domen, dodawanie/zastępowanie listy poprzez import ustawień z pliku tekstowego, przełączanie reguł),

- Menadżer stanów systemu (zapis stanów systemu i oprogramowania systemowego, usuwanie wybranego stanu, ustawianie stanu startowego).

Oprogramowanie biurowe

Oprogramowanie biurowe z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, oprogramowaniem do tworzenia prezentacji zainstalowane w zestawach komputerowych beneficjentów ostatecznych i jednostek podległych wraz z licencją użyczenia (20 szt.) – wymagania minimalne:

Wersja językowa: Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika.

Edytor tekstu:

- pozwala na rozbudowane formatowanie akapitów i tworzenie rozdziałów;

- wyposażony jest w funkcję sprawdzania pisowni w języku polskim z automatyczną korektą błędów oraz umożliwia sprawdzanie pisowni w dokumencie w którym użyto kliku języków;

- umożliwia wydrukowanie kilku stron dokumentu na jednej kartce papieru;

- udostępnia możliwość wykorzystania szablonów ze stałymi  fragmentami odpowiednio sformatowanego tekstu, tabel, nagłówka stopki do wielokrotnego wykorzystania;

- umożliwia tworzenie spisu treści oraz indeksów alfabetycznych, ilustracji i tabel.

Arkusz kalkulacyjny:

- umożliwia wpisywanie danych liczbowych lub wartości do komórek i wykonywanie zaawansowanych operacji;

- dzięki wbudowanym w arkusz funkcjom można przeprowadzić profesjonalne analizy finansowe. Wszystko można drukować, zapisywać, publikować i wysyłać;

- pozwala na przedstawienie wyników w postaci graficznych wykresów

Program do grafiki prezentacyjnej:

- zawiera intuicyjny interfejs do tworzenia poszczególnych slajdów pokazu;

- przygotowane materiały można prezentować na ekranie monitora, wydrukować na papierze lub foli;

W przypadku gdy wybrane oprogramowanie biurowe wymaga dodatkowej licencji użyczenia, wykonawca powinien dołączyć w/w licencje wraz z oprogramowaniem.

Instalacja fabrycznie nowych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem: 20 szt.  oraz 1 szt. drukarki dla Jednostki Podległej Gminie Myszyniec (Zespołu Szkół w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 1)

      - Zamawiający po podpisaniu umowy z Wykonawcą przekaże Wykonawcy szczegółowe dane dotyczące miejsca instalacji sprzętu

      - W terminie do 3 dni przed planowaną dostawą i instalacją Wykonawca poinformuje Zamawiającego o planowanym terminie dostawy. Dostawa może być wykonana w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego.

      - Sprzęt zostanie dostarczony, rozładowany, zainstalowany i przedstawiony do odbioru  Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Opieka techniczna do 31.12.2015 r.

Wymagania dotyczące opieki technicznej sprzętu komputerowego:

- Zgłaszanie i dbanie o terminowe wykonanie napraw gwarancyjnych oraz monitorowanie postępu w realizacji napraw przez producenta sprzętu komputerowego lub jego serwis obsługi gwarancyjnej,

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych,

- Zamawiający zachowuje prawo do samodzielnej zmiany konfiguracji lub rozbudowy dostarczonych urządzeń bez utraty prawa do świadczeń gwarancyjnych, pod warunkiem poprawnego wykonania takiej rekonfiguracji bądź rozbudowy,

- Koszty związane z transportem, dojazdem, poniesie Wykonawca,

- Nieuzasadnione wezwanie serwisu nie będzie podlegało dodatkowym opłatom.

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie sprzętu komputerowego (20 szt. komputerów i 1 szt. drukarka) od wszystkich ryzyk, w okresie od momentu zakończenia instalacji do 31.12.2015r. z uwzględnieniem poniższych wymagań:

- Zaniesienie franszyz i udziałów własnych w szkodzie.

- Włączenie do zakresu ubezpieczenia klauzul dodatkowych:

- Klauzula reprezentantów – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że Zakład Ubezpieczeń jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa reprezentantów ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (Zarząd, Dyrekcje), które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczoną jednostką. Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób nie będących reprezentantami ubezpieczonego zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność.

- Klauzula przepięcia – rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna w instalacjach elektrycznych i sieciach energetycznych) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego (zmiana w napięciu lub natężeniu) w ubezpieczeniu od ognia innych zdarzeń losowych do limitu 80.000,00 zł. Jednocześnie przedstawiona definicja przepięcia będzie miała zastosowanie do każdej szkody, której przyczyną będzie przepięcie. (tj. do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych).

- Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym - odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako wartość zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu.

- Klauzula zgłaszania szkód – zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Ubezpieczyciel może określić w OWU dłuższe terminy zgłaszania szkód.

- Klauzula czasu ochrony – brak wpłaty przez ubezpieczającego składki, bądź którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel zobowiązany jest zawiadomić Ubezpieczającego o braku wpłaty oraz wyznaczyć dodatkowy co najmniej 10 dniowy termin zapłaty składki. W przypadku nie dokonania wpłaty na konto Ubezpieczyciela w dodatkowo wyznaczonym terminie Ubezpieczyciel zawiesza ochronę ubezpieczeniową do momentu opłacenia brakującej składki lub rozwiązuje umowę o czym informuje ubezpieczającego.

- Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji ubezpieczonego mienia. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach, Ubezpieczyciel wskaże je na piśmie, z uwzględnieniem poszczególnych braków w zabezpieczniach i sposobu ich uzupełnienia oraz wyznaczy Ubezpieczającemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 21 dni.  Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

- Klauzula kradzieży zwykłej – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:

a)	zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w skutek kradzieży zwykłej,

b)	za kradzież zwykłą przyjmuje się zabór mienia ubezpieczanego w ramach ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku bez włamania,

    - limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 10.000,00 zł.

- Klauzula składowania - w przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu.

- Klauzula ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji - z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony umowy postanowiły, że ochrona ubezpieczeniowa ubezpieczanego mienia pozostaje zachowana pomimo jego wyłączenia z eksploatacji.

- Klauzula ubezpieczenia mienia w nienazwanych lokalizacjach – ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie polisy rozszerzona zostaje na wszystkie lokalizacje na terytorium Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie należące do ubezpieczającego lub znajdujące się na podstawie umowy pod jego kontrolą. Ubezpieczenie nie dotyczy mienia w transporcie oraz mienia ubezpieczonego na mocy innej umowy ubezpieczenia. Wprowadza się limit odpowiedzialności do 10.000,00 zł bez konieczności informowania Ubezpieczyciela w ciągu okresu ubezpieczenia o powstaniu nowej lokalizacji.

- Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie – zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, ma zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń lub ustalenie rozmiaru szkody.

- Klauzula wypłaty odszkodowania – Ubezpieczyciel obowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Ubezpieczający przesyła w celu likwidacji szkody dokumenty, które określi Ubezpieczyciel przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. Jeżeli w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okaże się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności, jednakże bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaca w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. W przypadkach gdy do likwidacji szkody niezbędne będą dodatkowe dokumenty, Ubezpieczyciel poinformuje o tym Ubezpieczającego w terminie 3 dni roboczych od momentu przesłania dokumentów. W przypadku gdyby dodatkowe dokumenty okazały się niewystarczające Ubezpieczyciel może w terminie 3 dni roboczych od momentu ich nadesłania zwrócić się ostatni raz o ich uzupełnienie.

- Klauzula ochrony mienia nie przygotowanego do pracy – ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana, mimo, że ubezpieczający nie przystosował środka trwałego lub sprzętu elektronicznego do pracy (np. sprzęt nie został rozpakowany) oraz w sytuacji przenoszenia środka trwałego lub sprzętu elektronicznego z jednego miejsca na inne w obrębie miejsca ubezpieczenia. Ochroną objęty jest również sprzęt, który przez dłuższy okres znajduje się w lokalizacji objętej ochroną, jednak nie jest eksploatowany (np. w szkole w okresie przerwy wakacyjnej).

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do opracowania dokumentacji. Dokumentacja ta musi zawierać:

- Dokumentację techniczną dla każdego egzemplarza dostarczonego sprzętu komputerowego (karty gwarancyjne wystawione przez producenta sprzętu w języku polskim lub angielskim, instrukcje użytkowania w języku polskim lub angielskim),

- Przekazanie Zamawiającemu podpisanego przez osobę zarządzającą jednostką podległą Gminie (Zespołem Szkół w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 1) potwierdzenia wykonania instalacji oraz przekazania sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Potwierdzenie wykonania instalacji oraz przekazania sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem musi zostać sporządzone w wersji elektronicznej (1 plik w formacie PDF i 1 edytowalnej) oraz papierowej w dwóch egzemplarzach. Całość musi być opatrzona niezbędnymi logotypami zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu”  dostępny na stronie:

http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=24&params[category_id]=289,  wraz z logotypem Zamawiającego.